## Slide 1: TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS com aproveitamento energético
Dr. Petronio F. Soares
Dr. Paulo Hernandes

## Slide 2: INTRODUÇÃO 01
Cenário nacional

## Slide 3: CENÁRIO INTERNACIONAL - RSU
million metric tons (MMT)
- 2017
Fonte: M. Sajid et al. - Gasification of municipal solid waste: Progress, challenges, and prospects – 2022.

## Slide 4: CENÁRIO NACIONAL - RSU
SNIS-RS 2020
5.018 UNIDADES DE PROCESSAMENTO
67,6 milhões de
Toneladas.
Unid. de disposição
no solo
92,7 milhões
de toneladas de massa de RSU
49,4 mi – aterro sanitário
8,0 mi – aterro controlado
10,2 mi – lixão
2020

## Slide 5: TAXA DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS* (RDO + RPU) EM RELA- ÇÃO À QUANTIDADE TOTAL (IN031)
*exceto matéria orgânica e rejeitos **dados em t/mun./ano
Fonte: SNIS 2020
415,7 / 0,97%
503,2 / 1,05%
549,4 / 1,92%
572,2 / 2,25%
477,4 / 4,93
BRASIL
MÉDIA MUNICIPAL
515 t/mun./ano
PERCENTUAL DA MASSA RECUPERADA EM RELAÇÃO À MASSA DE RDO + RPU COLETADA (IN031): 2,17%

## Slide 6: VISÃO GERAL DA COLETA À DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU
66,64 Mi. de
toneladas
1,01 Kg/Hab/Dia
0,29 Mi. de
toneladas
REC. SECOS
REC. ORGÂNICOS
1,7 Mi. de
toneladas
1.325 unid. de triagem
74 unid. de compostagem
Massa de RSU Coletada
Recuperação de RSU
ESTIMATIVA DE DISPOSIÇÃO FINAL NO SOLO
67,6 milhões de
Toneladas
Lixão: 1.545 unid.
Aterro Controlado: 617 unid.
Aterro Sanitário: 652 unid.
73,8 %
11,6 %
14,6 %
Fonte: SNIS 2020

## Slide 7: COMPOSIÇÃO DOS RSU NO BRASIL
Fonte: (ABRELPE 2020)

## Slide 8: Politica Ambiental 02

## Slide 9: GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS EM SP
Fonte: Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo 2020

## Slide 10: DIAGRAMA DE ECONOMIA CIRCULAR (“BORBOLETA”)
Fonte: Fundação Ellen MacArthur 2015 adaptado
SYNGAS
Adaptação para inserção de gaseificação

## Slide 11: LEGISLAÇÃO 03
DE APOIO

## Slide 12: LEGISLAÇÃO DE APOIO
Constituição Federal
Lei Federal nº 14.133/2021 - Lei de Licitação
Lei Federal nº 8.987/95 – Lei da Concessão.
Lei Federal nº 11.079/04 – PPP.
Lei Federal nº 11.445/07 – Marco legal do Saneamento
Lei Federal nº 12.305/10 - PNRS
Totalizam sete leis

## Slide 13: Recuperação Energética de RS
Decreto Nº 10.936/2022 – Regulamentação da PRNRS;
Portaria Interministerial n° 274/2019 – Recuperação Energética de RSU
Lei Federal n° 14.026/2020 – Complemento do Marco Legal de Resíduos Sólidos
Decreto Federal n° 11.043/2022 – Plano Nacional de Resíduos Sólidos
ABNT NBR 16849:2020 – Resíduos Sólidos Urbanos para Fins Energéticos
Totalizam seis instruções

## Slide 14: CONCESSÃO 04
ADMINISTRATIVA

## Slide 15: Concessão Administrativa
“Na Concessão Administrativa a Administração Pública é a usuária direta ou indireta do serviço, sendo a remuneração do concessionário derivada de contraprestações pagas pelo Poder Público, sem cobrança de tarifas do usuário, ou seja, o pagamento ao setor privado, prestador do serviço, vem unicamente dos cofres públicos. Como exemplos estão a maior parte dos presídios no Brasil.”
Definição
Fonte: FAQ - PPPMG

## Slide 16: OBJETIVOS DA CONCESSÃO
Administrativa
Solução inovadora e de longo prazo para a destinação final adequada com recuperação energética dos RSU gerados por São Lourenço da Serra, Itapecerica da Serra, Juquitiba e Embu-Guaçu, integrantes do CONISUD.
O descomissionamento do aterro sanitário municipal permitindo a recuperação da área degradada.
Recuperação energética dos resíduos, obtendo redução de massa para o menor volume possível de rejeitos ao destino final.
Uma atividade de coleta seletiva originada pelo RSU dos municípios.
Garantir
Proporcionar
Estabelecer
Manter
Objetivos

## Slide 17: OBJETIVOS DA CONCESSÃO
Administrativa
Uma solução integrada para viabilizar os investimentos necessário, assim como o custeio dos serviços de destinação final de resíduos e geração de energia elétrica.
Simultaneamente dois grandes problemas atuais do Brasil e do mundo: a destinação final de RS e a geração de energia elétrica.
A problemática dos RS, que são produzidos em quantidades cada vez maiores, degradando o meio ambiente, a biodiversidade e a saúde pública, através da recuperação energética.
Criar
Resolver
Solucionar
Objetivos

## Slide 18: JUSTIFICATIVA DA CONCESSÃO
Administrativa: em respeito aos Investimentos
Alto custo dos investimentos para o atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, referente a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos.
Deficiência de recursos públicos municipais.
Necessidade de longo prazo contratual para
amortização dos investimentos.

## Slide 19: JUSTIFICATIVA DA CONCESSÃO
Administrativa: aumento da qualidade dos serviços prestados
Implantação e operação de uma usina de tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos;
Aproveitamento energético que vise a redução de massa;

## Slide 20: JUSTIFICATIVA DA CONCESSÃO
Administrativa: em relação à questão ambiental
Atendimento da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010).
Redução de gases que geram o efeito estufa, como consequência da diminuição da massa de RS final;
Recuperação de metais e minerais;

## Slide 21: JUSTIFICATIVA DA CONCESSÃO
Administrativa: em relação à gestão
Eficiência na execução dos serviços, com ganho de escala na prestação dos serviços de destinação final de RSU, reduzindo custos.
Minimização de custos com licitações periódicas.

## Slide 22: JUSTIFICATIVA DA CONCESSÃO
Administrativa: em relação ao potencial energético
Potencial solução para a diversificação da matriz energética do Brasil;
Aumento da vida útil dos aterros sanitários, inclusive o Aterro Sanitário CTR Caieiras

## Slide 23: DECISÃO DO CONISUD
Diante do cenário atual
por tecnologias que possibilitem os ganhos econômicos e ambientais descritos, em consonância com as novas políticas de recuperação energética.
CONISUD
Na modalidade “Concorrência” com o objetivo de fornecer um projeto de engenharia para o empreendimento
Processo Licitatório
BUSCA

## Slide 24: RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA DE RS
VANTAGENS
De massa e área de disposição final de RS;
De riscos de contaminação ambiental de solo, água e ar.
De um ativo econômico a partir dos resíduos.
Com a Política Nacional de Combate às Mudanças Climáticas.
REDUÇÃO
ELIMINAÇÃO
GERAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
VANTAGENS

## Slide 25: RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA DE RS
VANTAGENS
Da área degradada e descomissionamento do aterro sanitário, gerando ativo imobiliário para o desenvolvimento ambiental, social e econômico.
Interna para serviços estratégicos, como a correta destinação de RS e a geração de energia, mitigando riscos de volatilidade de mercado.
De receitas compartilhadas com o Município.
Ao Turimos Científico pelo pioneirismo da solução.
Recuperação
Solução
Criação
Incentivo
VANTAGENS

## Slide 26: RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA DE RS
NECESSIDADES
Com tecnologia avançada, o empreendimento requer altos investimentos. O modelo de gestão de PPP se torna interessante para o município, uma vez que permite a profissionalização e otimização do serviço.
Esse modelo de concessão incluirá o gerenciamento e manutenção da planta termoquímica, proporcionando mais segurança e atendendo melhor ao município.
Criação de uma rota ambientalmente correta para a destinação do RS e em consonância com a legislação vigente e com licença ambiental expedida para o tratamento e destinação adequado do RS gerado pelos municípios.
Gerada a partir da massa de RS, onde será utilizado por prédios e pelo serviço público.
INVESTIMENTO
PARCERIA
MEIO AMBIENTE
ENERGIA ELÉT.
NECESSIDADES

## Slide 27: A EMPRESA ESPECIALIZADA DEVERÁ
PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS DE:
Tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos RSU
Descomissionamento e tratamento do aterro sanitário municipal
Aproveitamento energético e redução de massa
Através da instalação e operação de uma Usina Termoquímica de Geração de energia a partir de RSU.

## Slide 28: SOLUÇÕES ATUAIS 05
Possibilidades de tratamento termoquímico

## Slide 29: ALTERNATIVAS PARA UTILIZAÇÃO DE MSW (Lixo Sólido Municipal) PARA GERAÇÃO DE ENERGIA – WTE (Lixo para Energia)
1
2
3
3
4
5
6
7
0
0 – Aterro
1 – Compostagem
2 – Biodigestão
3 – Incineração
4 – Pirólise
5 – Gaseificação
6 – Plasma
7 - Reciclagem
2
Fonte: C. Mukherjee et al. - A review on municipal solid waste-to-energy trends in the USA – 2020.

## Slide 30: Programa de Destinação Final dos Resíduos
Fonte:

## Slide 31: Programa de Destinação Final dos Resíduos
Fonte:

## Slide 32: ALTERNATIVAS PARA UTILIZAÇÃO DE MSW (Lixo Sólido Municipal) PARA GERAÇÃO DE ENERGIA – WTE (Lixo para Energia)
Fonte:

## Slide 33: ALTERNATIVAS PARA UTILIZAÇÃO DE MSW (Lixo Sólido Municipal) PARA GERAÇÃO DE ENERGIA – WTE (Lixo para Energia)
Fonte:

## Slide 34: ALTERNATIVAS PARA UTILIZAÇÃO DE MSW (Lixo Sólido Municipal) PARA GERAÇÃO DE ENERGIA – WTE (Lixo para Energia)
Fonte:

## Slide 35: ALTERNATIVAS PARA UTILIZAÇÃO DE MSW (Lixo Sólido Municipal) PARA GERAÇÃO DE ENERGIA – WTE (Lixo para Energia)
Fonte:

## Slide 36: ALTERNATIVAS PARA UTILIZAÇÃO DE MSW (Lixo Sólido Municipal) PARA GERAÇÃO DE ENERGIA – WTE (Lixo para Energia)
Fonte:

## Slide 37: ALTERNATIVAS PARA UTILIZAÇÃO DE MSW (Lixo Sólido Municipal) PARA GERAÇÃO DE ENERGIA – WTE (Lixo para Energia)
Fonte:
Uso de CDR*
Aplicação em várias plantas com variação de tecnologias
* MS Engenharia
Moagem - geração de CDR*
Atualizações tecnologógicas e hidrogaseificação

## Slide 38: CONCEITO DE HIDROGASEIFICAÇÃO
DETALHES
COMBUSTÍVEL
(resíduo)
SYNGAS
CINZAS

## Slide 39: TECNOLOGIA DE GASEIFICAÇÃO
Detalhes
As demais etapas que incluem o processo de gaseificação e geração de energia, após a produção do CDR são:
Toda a usina é autossuficiente em energia elétrica, pois parte da energia produzida, retorna para o acionamento dos motores, enquanto o saldo é exportável.
A umidade contida no RSU é abatida durante o processo de obtenção do CDR e enviada a estação de tratamento de água, retornando posteriormente ao circuito, na alimentação das torres de resfriamento.
1ª FASE
Produção do CDR
2ª FASE
Geração do gás combustível – Gaseificação ou combustível líquido
3ª FASE
Geração
de energia elétrica
via ciclo Rankine (caldeira, turbina e gerador) ou venda de combustível

## Slide 40: TECNOLOGIA DE GASEIFICAÇÃO
Aplicações para o gás de síntese
Existe a possibilidade de geração de combustíveis líquiidos e olefinas.
Hidrogaseificação produz combustíveis líquidos valorizados.
Notes: Como toda térmica ou hidrelétrica, as usinas termoquímicas também possuem seu estoque de combustível já processado em silos de estoque (metálicos ou de alvenaria) que proporcionam autonomia de geração de energia elétrica, sem a dependência da coleta e recebimento dos resíduos sólidos.
O projeto de recuperação energética está em consonância com os benefícios ambientais e com os ideais da cúpula de líderes sobre o clima organizada pelos EUA (GEE). Além da produção de energia elétrica suficiente para iluminação dos prédios públicos, poderá se proporcionar a geração de novos empregos, agregação de renda local aos munícipes e em relação a saúde pública, uma disposição final de resíduos em concordância com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS 12.305/10).
O reator trabalha a uma temperatura de 800 a 850° o que, na ausência de oxigênio disponível, promove o craqueamento da cadeia de hidrocarbonetos, majoritariamente em metano, monóxido de carbono e hidrogênio. Esse gás denominado de gás de síntese, possui poder calorífico em torno de 1400 kcal/Nm³ e pode ser utilizado para a produção de calor, vapor e/ou energia elétrica em ciclo Rankine ou Otto.
A tecnologia empregada nesses projetos é a gaseificação em leito fluidizado circulante, ou seja, um reator que utiliza grelha com bicos injetores com ar atmosférico (agente gaseificante) e sílica. O ar atmosférico ao passar pelos bicos injetores, promove um movimento hidrodinâmico do leito de sílica, tornando-o em um pseudo fluido turbulento.

## Slide 41: MODELAGEM 06
TÉCNICO-OPERACIONAL: usina termoquímica

## Slide 42: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE USINA DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS E GERAÇÃO DE ENERGIA, VISANDO À REDUÇÃO DE MASSA A SER ENCAMINHADA PARA DESTINO FINAL A PARTIR DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

## Slide 43: IDEIA GERAL
Os resíduos que chegarem à usina serão controlados quanto à origem, quantidade e natureza, por meio de um sistema de gestão integrado com o Município. Política de educação ambiental com estímulo à coleta seletiva e reciclagem
A pesagem de todas as cargas recebidas, determinará a quantidade, em massa, de resíduo consumido na usina objetivando o controle de rendimento global da planta.
Esse sistema de tratamento de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) é uma alternativa para reduzir o volume de resíduos em aterro, eliminando principalmente os elementos contaminantes.
COLETA
PESAGEM
TRATAMENTO
DA CONCEPÇÃO

## Slide 44: CONCEITO GERAL
Unidades integrantes da solução:
Planta de processamento de CDR com capacidade em ton/hora;
Planta termoquímica;
Planta de geração de energia elétrica;
Estação de tratamento de efluentes;
Sistema de recuperação dos resíduos enterrados no volume de tonelagem diária.
DA CONCEPÇÃO

## Slide 45: LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
FATORES DECISIVOS
O CONISUD considerou os aspectos logísticos, acessibilidade, topografia, meio ambiente, proximidade do maciço a ser descomissionado e área de abrangência do projeto.
Aterro Sanitário Municipal de Itapecerica da Serra - SP: Estrada Baltazar Manoel
TÉCNICOS
LOCAL

## Slide 46: LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
PROPOSTA DE LOCALIZAÇÃO DA USINA
Coordenadas
(-23.76129, -46.91267)

## Slide 47: VANTAGENS DO PROCESSO
DA IMPLEMENTAÇÃO DA USINA TERMOQUÍMICA
Converte o passivo ambiental (RSU) em ativo econômico (energia elétrica) só restando as cinzas do processo (que são inerentes ao combustível).
Produção de gás combustível ao invés de calor.
Elimina emissões de CH4, contaminações de solo e lençóis freáticos e formação de chorume.
Eficiência estimada acima de 80%
ATIVO
COMBUSTÍVEL
MEIO AMBIENTE
EFICIÊNCIA
VANTAGENS

## Slide 48: VANTAGENS DO PROCESSO
DA IMPLEMENTAÇÃO DA USINA TERMOQUÍMICA
Devido indisponibilidade de oxigênio, não forma toxinas, NOx e SOx
Uso dos resíduos coletados e recuperação do passivo ambiental
SEM TÓXICOS
COMBUSTÍVEL
VANTAGENS

## Slide 49: INDICADORES DE DESEMPENHO
Emissões Atmosféricas;
Teor de Cinzas;
Efluentes Líquidos;
Redução Mássica;
Descomissionamento do Aterro;
Processamento do Resíduos Sólido Urbanos (RSU);
A Qualidade do Combustível Derivado de Resíduo;
Produção de Energia Elétrica;
Diário de Obra.
Emissão de laudos periódicos e fiscalizão dos orgãos competentes

## Slide 50: ESTUDO DE VIABILIDADE 07
Técnica e Econômico-Financeiro (EVTE)

## Slide 51
Estrutura

## Slide 52
Demanda Total

## Slide 53
Investimentos

## Slide 54
OPEX
Os custos operacionais projetados, baseados no quantitativo de resíduos que serão recebidos na unidade de tratamento e nos valores unitários médios considerados, são apresentados no Quadro 24, totalizando um custo de R$ 249.354.595 durante os 35 anos da concessão. Observe que a implantação da Usina de Tratamento e Geração de Energia será finalizada no ano 2 e iniciará a operação no ano 3.

## Slide 55
Entradas

## Slide 56
Receita Contraprestação Descomissionamento

## Slide 57: STATUS DO PROJETO
Processo de licitação: Em fase de finalização
Apresentações técnicas do projeto já realizadas:
Prefeituras municipais
Ministério Público
Câmara Municipal de Itapecerica da Serra
SEMIL
CETESB
SPAmbiental
Agências de Bacias
ARSESP
Consulta pública
Audiência pública

## Slide 58: MODELAGEM JURÍDICA 08
Edital e Contrato

## Slide 59
Notes: Como toda térmica ou hidrelétrica, as usinas termoquímicas também possuem seu estoque de combustível já processado em silos de estoque (metálicos ou de alvenaria) que proporcionam autonomia de geração de energia elétrica, sem a dependência da coleta e recebimento dos resíduos sólidos.
O projeto de recuperação energética está em consonância com os benefícios ambientais e com os ideais da cúpula de líderes sobre o clima organizada pelos EUA (GEE). Além da produção de energia elétrica suficiente para iluminação dos prédios públicos, poderá se proporcionar a geração de novos empregos, agregação de renda local aos munícipes e em relação a saúde pública, uma disposição final de resíduos em concordância com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS 12.305/10).
O reator trabalha a uma temperatura de 800 a 850° o que, na ausência de oxigênio disponível, promove o craqueamento da cadeia de hidrocarbonetos, majoritariamente em metano, monóxido de carbono e hidrogênio. Esse gás denominado de gás de síntese, possui poder calorífico em torno de 1400 kcal/Nm³ e pode ser utilizado para a produção de calor, vapor e/ou energia elétrica em ciclo Rankine ou Otto.
A tecnologia empregada nesses projetos é a gaseificação em leito fluidizado circulante, ou seja, um reator que utiliza grelha com bicos injetores com ar atmosférico (agente gaseificante) e sílica. O ar atmosférico ao passar pelos bicos injetores, promove um movimento hidrodinâmico do leito de sílica, tornando-o em um pseudo fluido turbulento.

## Slide 60: EDITAL E CONTRATO 09
Edital e Contrato

## Slide 61: Anexos do Edital
EDITAL E CONTRATO
Anexo I – Modelo de Declarações;
Anexo II – Termo de Referência;
Anexo III – Minuta do Contrato;
Anexo IV - Termo para a Elaboração e Julgamento da Metodologia de Execução;
Anexo V – Diretrizes Ambientais;
Anexo VI - Matriz de Compartilhamento de Riscos
Anexo VII –Metas e Obrigações da Concessão Administrativa;
Anexo VIII –Indicadores de Desempenho
Anexo IX - Termo de Referência para Elaboração da Proposta Econômica e para Elaboração do Plano de Negócios;
Anexo X – Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-financeira
Notes: Como toda térmica ou hidrelétrica, as usinas termoquímicas também possuem seu estoque de combustível já processado em silos de estoque (metálicos ou de alvenaria) que proporcionam autonomia de geração de energia elétrica, sem a dependência da coleta e recebimento dos resíduos sólidos.
O projeto de recuperação energética está em consonância com os benefícios ambientais e com os ideais da cúpula de líderes sobre o clima organizada pelos EUA (GEE). Além da produção de energia elétrica suficiente para iluminação dos prédios públicos, poderá se proporcionar a geração de novos empregos, agregação de renda local aos munícipes e em relação a saúde pública, uma disposição final de resíduos em concordância com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS 12.305/10).
O reator trabalha a uma temperatura de 800 a 850° o que, na ausência de oxigênio disponível, promove o craqueamento da cadeia de hidrocarbonetos, majoritariamente em metano, monóxido de carbono e hidrogênio. Esse gás denominado de gás de síntese, possui poder calorífico em torno de 1400 kcal/Nm³ e pode ser utilizado para a produção de calor, vapor e/ou energia elétrica em ciclo Rankine ou Otto.
A tecnologia empregada nesses projetos é a gaseificação em leito fluidizado circulante, ou seja, um reator que utiliza grelha com bicos injetores com ar atmosférico (agente gaseificante) e sílica. O ar atmosférico ao passar pelos bicos injetores, promove um movimento hidrodinâmico do leito de sílica, tornando-o em um pseudo fluido turbulento.

## Slide 62: INFORMAÇÕES GERAIS DO EDITAL
EDITAL E CONTRATO
Disposições Gerais
Condições de Participação
Credenciamento
Proposta Econômica
Procedimento da Licitação
Constituição da SPE
Notes: Como toda térmica ou hidrelétrica, as usinas termoquímicas também possuem seu estoque de combustível já processado em silos de estoque (metálicos ou de alvenaria) que proporcionam autonomia de geração de energia elétrica, sem a dependência da coleta e recebimento dos resíduos sólidos.
O projeto de recuperação energética está em consonância com os benefícios ambientais e com os ideais da cúpula de líderes sobre o clima organizada pelos EUA (GEE). Além da produção de energia elétrica suficiente para iluminação dos prédios públicos, poderá se proporcionar a geração de novos empregos, agregação de renda local aos munícipes e em relação a saúde pública, uma disposição final de resíduos em concordância com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS 12.305/10).
O reator trabalha a uma temperatura de 800 a 850° o que, na ausência de oxigênio disponível, promove o craqueamento da cadeia de hidrocarbonetos, majoritariamente em metano, monóxido de carbono e hidrogênio. Esse gás denominado de gás de síntese, possui poder calorífico em torno de 1400 kcal/Nm³ e pode ser utilizado para a produção de calor, vapor e/ou energia elétrica em ciclo Rankine ou Otto.
A tecnologia empregada nesses projetos é a gaseificação em leito fluidizado circulante, ou seja, um reator que utiliza grelha com bicos injetores com ar atmosférico (agente gaseificante) e sílica. O ar atmosférico ao passar pelos bicos injetores, promove um movimento hidrodinâmico do leito de sílica, tornando-o em um pseudo fluido turbulento.

## Slide 63: CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO
EDITAL E CONTRATO
Habilitação Jurídica
Regularidade Fiscal e Trabalhista
Qualificação Técnica
Qualificação Econômico-Financeira
Notes: Como toda térmica ou hidrelétrica, as usinas termoquímicas também possuem seu estoque de combustível já processado em silos de estoque (metálicos ou de alvenaria) que proporcionam autonomia de geração de energia elétrica, sem a dependência da coleta e recebimento dos resíduos sólidos.
O projeto de recuperação energética está em consonância com os benefícios ambientais e com os ideais da cúpula de líderes sobre o clima organizada pelos EUA (GEE). Além da produção de energia elétrica suficiente para iluminação dos prédios públicos, poderá se proporcionar a geração de novos empregos, agregação de renda local aos munícipes e em relação a saúde pública, uma disposição final de resíduos em concordância com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS 12.305/10).
O reator trabalha a uma temperatura de 800 a 850° o que, na ausência de oxigênio disponível, promove o craqueamento da cadeia de hidrocarbonetos, majoritariamente em metano, monóxido de carbono e hidrogênio. Esse gás denominado de gás de síntese, possui poder calorífico em torno de 1400 kcal/Nm³ e pode ser utilizado para a produção de calor, vapor e/ou energia elétrica em ciclo Rankine ou Otto.
A tecnologia empregada nesses projetos é a gaseificação em leito fluidizado circulante, ou seja, um reator que utiliza grelha com bicos injetores com ar atmosférico (agente gaseificante) e sílica. O ar atmosférico ao passar pelos bicos injetores, promove um movimento hidrodinâmico do leito de sílica, tornando-o em um pseudo fluido turbulento.

## Slide 64: Critérios de Julgamento das Propostas
EDITAL E CONTRATO
Esta LICITAÇÃO será processada e julgada pelo critério de MENOR VALOR DA CONTRA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA a ser paga pelo PODER CONCEDENTE, conforme disposto no artigo 12, inciso II, alínea "a", da Lei Federal n° 11.079/04 e suas alterações posteriores.
Notes: Como toda térmica ou hidrelétrica, as usinas termoquímicas também possuem seu estoque de combustível já processado em silos de estoque (metálicos ou de alvenaria) que proporcionam autonomia de geração de energia elétrica, sem a dependência da coleta e recebimento dos resíduos sólidos.
O projeto de recuperação energética está em consonância com os benefícios ambientais e com os ideais da cúpula de líderes sobre o clima organizada pelos EUA (GEE). Além da produção de energia elétrica suficiente para iluminação dos prédios públicos, poderá se proporcionar a geração de novos empregos, agregação de renda local aos munícipes e em relação a saúde pública, uma disposição final de resíduos em concordância com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS 12.305/10).
O reator trabalha a uma temperatura de 800 a 850° o que, na ausência de oxigênio disponível, promove o craqueamento da cadeia de hidrocarbonetos, majoritariamente em metano, monóxido de carbono e hidrogênio. Esse gás denominado de gás de síntese, possui poder calorífico em torno de 1400 kcal/Nm³ e pode ser utilizado para a produção de calor, vapor e/ou energia elétrica em ciclo Rankine ou Otto.
A tecnologia empregada nesses projetos é a gaseificação em leito fluidizado circulante, ou seja, um reator que utiliza grelha com bicos injetores com ar atmosférico (agente gaseificante) e sílica. O ar atmosférico ao passar pelos bicos injetores, promove um movimento hidrodinâmico do leito de sílica, tornando-o em um pseudo fluido turbulento.

## Slide 65: Informações Relevantes do Contrato
EDITAL E CONTRATO
Das condições gerais do contrato:
Objeto do contrato
Metas da concessão admistrativa
Prazos de vigência do contrato
Direitos e obrigações da SPE e do poder condedente
Licenças – responsabilidades
Área
Seguros
Notes: Como toda térmica ou hidrelétrica, as usinas termoquímicas também possuem seu estoque de combustível já processado em silos de estoque (metálicos ou de alvenaria) que proporcionam autonomia de geração de energia elétrica, sem a dependência da coleta e recebimento dos resíduos sólidos.
O projeto de recuperação energética está em consonância com os benefícios ambientais e com os ideais da cúpula de líderes sobre o clima organizada pelos EUA (GEE). Além da produção de energia elétrica suficiente para iluminação dos prédios públicos, poderá se proporcionar a geração de novos empregos, agregação de renda local aos munícipes e em relação a saúde pública, uma disposição final de resíduos em concordância com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS 12.305/10).
O reator trabalha a uma temperatura de 800 a 850° o que, na ausência de oxigênio disponível, promove o craqueamento da cadeia de hidrocarbonetos, majoritariamente em metano, monóxido de carbono e hidrogênio. Esse gás denominado de gás de síntese, possui poder calorífico em torno de 1400 kcal/Nm³ e pode ser utilizado para a produção de calor, vapor e/ou energia elétrica em ciclo Rankine ou Otto.
A tecnologia empregada nesses projetos é a gaseificação em leito fluidizado circulante, ou seja, um reator que utiliza grelha com bicos injetores com ar atmosférico (agente gaseificante) e sílica. O ar atmosférico ao passar pelos bicos injetores, promove um movimento hidrodinâmico do leito de sílica, tornando-o em um pseudo fluido turbulento.

## Slide 66: Informações Relevantes do Contrato
EDITAL E CONTRATO
Das condições gerais do contrato:
Serviços afetos à concessão administrativa
Sanções
Condições de pagamento da contraprestação
Reajuste e revisão da contraprestação
Garantia de Pagamento
Da subcontratação
Do compartilhamento dos riscos
Notes: Como toda térmica ou hidrelétrica, as usinas termoquímicas também possuem seu estoque de combustível já processado em silos de estoque (metálicos ou de alvenaria) que proporcionam autonomia de geração de energia elétrica, sem a dependência da coleta e recebimento dos resíduos sólidos.
O projeto de recuperação energética está em consonância com os benefícios ambientais e com os ideais da cúpula de líderes sobre o clima organizada pelos EUA (GEE). Além da produção de energia elétrica suficiente para iluminação dos prédios públicos, poderá se proporcionar a geração de novos empregos, agregação de renda local aos munícipes e em relação a saúde pública, uma disposição final de resíduos em concordância com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS 12.305/10).
O reator trabalha a uma temperatura de 800 a 850° o que, na ausência de oxigênio disponível, promove o craqueamento da cadeia de hidrocarbonetos, majoritariamente em metano, monóxido de carbono e hidrogênio. Esse gás denominado de gás de síntese, possui poder calorífico em torno de 1400 kcal/Nm³ e pode ser utilizado para a produção de calor, vapor e/ou energia elétrica em ciclo Rankine ou Otto.
A tecnologia empregada nesses projetos é a gaseificação em leito fluidizado circulante, ou seja, um reator que utiliza grelha com bicos injetores com ar atmosférico (agente gaseificante) e sílica. O ar atmosférico ao passar pelos bicos injetores, promove um movimento hidrodinâmico do leito de sílica, tornando-o em um pseudo fluido turbulento.

## Slide 67: OBRIGADO !